Включение и выключение Bluetooth графическом окружении

Отключение: Отключить блютуз можно с помощью пункта меню "Отключить Bluetooth" по иконке в трее. Пи этом иконка Bluetooth пропадает и устройство отключается.

Включение: Включить Bluetooth обратно можно посредством "Настройка рабочего стола" - Bluetooth - Вкладка Адаптеры - поставить галку "Подключен". После этого иконка появится и блютуз будет активен.

В терминале

# rfkill list 1: phy0: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: no 7: hci0: Bluetooth Soft blocked: yes Hard blocked: no

Выключить

# rfkill block 7

Включить

# rfkill unblock 7