Рекомендации по восстановлению загрузочной записи Grub в MBR следующие:

1. Загружаемся с Linux LiveCD или флешки.

2. Пишем в консоли от root-а:

grub

3. Появляется приглашение: grub>

4. После этого приглашения пишем:

find /boot/grub/stage2

(Если загрузчик живет в отдельно выделенном под /boot разделе, то find /grub/stage2 ) Этой командой мы определяем местонахождение загрузчика по наличию одного из обязательных файлов Grub. Если точно известен номер раздела с загрузчиком, то эту команду можно пропустить.

5. Получаем ответ в виде (hd0,6). Пример: если Grub находится на разделе sda6, то в следующем пункте указываем (hd0,5), т.е. (hdномер_диска,номер_раздела-1).

6. Теперь устанавливаем "ссылку" на этот раздел:

root (hd0,6)

7. И закрепляем это дело

setup (hd0)

Если записать setup (hd0,6), то будет использоваться уже не mbr, а pbr.

8. Выходим:

quit

Все.

Оригинал статьи