Если вы скачали iso-образ одного из продутов Росы и хотите загрузиться с него, вовсе не обязательно записывать образ на DVD или USB диск.

Если у вас уже есть установленный дистрибутив Linux, вы можете загрузиться непосредственно с iso-файла, лежащего на диске, с помощью загрузчика установленного дистрибутива.

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Предупреждение

Все действия необходимо выполнять в консоли с привилегиями root.

Предупреждение

В инструкциях мы предполагаем, что ваш дистрибутив Linux установлен на первый раздел первого жесткого диска - как правило, это /dev/sda1.

- Создайте директорию /rosa, куда мы поместим все необходимые файлы:

mkdir /rosa cd /rosa

- Скачайте образ Росы в эту директорию и переименуйте его для краткости в rosa.iso:

wget http://mirror.rosalab.ru/rosa2012lts/iso/ROSA.2012.MARATHON/ROSA.2012.MARATHON.EE.i586.iso -O rosa.iso

- Скачайте скрипт rosa-fromiso. Если вы собираетесь загрузиться с образа ROSA 2012 Marathon ISO, то необходима эта версия:

wget https://abf.rosalinux.ru/dsilakov/rosa-fromiso/raw/rosa2012lts/rosa-fromiso

Для ROSA Dektop.Fresh 2012, используйте эту версию:

wget https://abf.rosalinux.ru/dsilakov/rosa-fromiso/raw/rosa2012.1/rosa-fromiso

- Сделайте его исполняемым и запустите, чтобы создать специальный initrd-файл, который будет использован для загрузки с iso:

chmod a+x rosa-fromiso ./rosa-fromiso ./rosa.iso ./rosa_initrd

- Если в вашей системе используется старый загрузчик grub (версий 0.9x), вы должны также самостоятельно извлечь из iso-образа файл vmlinuz0:

mkdir /mnt/iso mount -o loop rosa.iso /mnt/iso cp /mnt/iso/isolinux/vmlinuz0 /rosa

Теперь необходимо добавить новые пункты в меню вашего загрузчика.

- Если у вас установлен grub добавьте следующие строки в файл menu.lst:

title ROSA Live root (hd0,0) kernel /rosa/vmlinuz0 root=live:/rosa/rosa.iso rootfstype=auto ro liveimg vga=788 desktop nopat rd_NO_LUKS rd_NO_MD noiswmd splash=silent logo.nologo nomodeset initrd /rosa/rosa_initrd   title ROSA Install root (hd0,0) kernel /rosa/vmlinuz0 root=live:/rosa/rosa.iso rootfstype=auto ro liveimg vga=788 desktop nopat rd_NO_LUKS rd_NO_MD noiswmd splash=silent install logo.nologo nomodeset install quiet initrd /rosa/rosa_initrd

- В случае grub2, в файл grub.cfg необходимо добавить следующие пункты:

menuentry "ROSA Live" { loopback loop (hd0,msdos1)/rosa/rosa.iso linux (loop)/isolinux/vmlinuz0 root=live:/rosa/rosa.iso rootfstype=auto ro liveimg vga=788 desktop nopat rd_NO_LUKS rd_NO_MD noiswmd splash=silent logo.nologo nomodeset initrd (hd0,msdos1)/rosa/rosa_initrd } menuentry "ROSA Install" { loopback loop (hd0,msdos1)/rosa/rosa.iso linux (loop)/isolinux/vmlinuz0 root=live:/rosa/rosa.iso rootfstype=auto ro liveimg vga=788 desktop nopat rd_NO_LUKS rd_NO_MD noiswmd splash=silent install logo.nologo nomodeset install quiet initrd (hd0,msdos1)/rosa/rosa_initrd }

(вы можете редактировать эти файлы вручную, а можете воспользоваться инструментами конфигурации загрузчика, предоставляемыми вашим дистрибутивом).

Предупреждение

Помните, что grub.cfg перезаписывается каждый раз, когда вы запускаете grub-mkconfig или какой-либо графический конфигуратор. Пункты, которые добавляются непосредственно в этот файл, при перегенерации будут потеряны. Если вы хотите, чтобы эти пункты оставались после перегенерации файла, вам необходимо создать отдельный файл в директории /etc/grub.d, который будет выводить необходимые пункты.

Вот и все. Теперь вы должны переустановить загрузчик (инструменты конфигурирования, входящие в дистрибутивы, обычно делают это автоматически, но вы можете запустить grub-install или grub2-install вручную) и перегрузить машину. В появившемся меню Grub/Grub2 вы увидите два новых пункта:

Здесь вы можете выбрать "ROSA Live" для загрузки Росы в Live-режиме либо "ROSA Install" для установки системы.