## Содержание

1 Настраиваем DNS сервер bind

- 1.1 Установка bind

- 1.2 Настраиваем sytemd-resolved

- 1.3 Базовая настройка bind

- 1.4 Настройка Forward DNS сервера bind

- 1.5 Настройка кеширующего DNS сервера bind

## Настраиваем DNS сервер bind

Переходим в консоль root:

sudo -i

### Установка bind

Сначала нам надо обновить систему:

dnf --refresh upgrade

Далее устанавливаем сам Bind:

dnf install bind

Пакет называется bind, а вот служба systemd называется named.

### Настраиваем sytemd-resolved

В сервере ROSA 12 используется systemd-resolved в качестве резолвера dns. Если мы хотим настроить свой DNS сервер, то для этого, надо настроить systemd-resolved:

Посмотрим, кто у нас прослушивает 53 порт:

lsof -i :53

Открываем файл /etc/systemd/resolved.conf

Правим следующие строки:

DNS=127.0.0.1 FallbackDNS= DNSSEC=no LLMNR=resolve DNSStubListener=no

где:

- DNS=127.0.0.1 - это локальный ip адрес, на котором будет работать наш DNS сервер будущий

- FallbackDNS= - оставляем пустым, чтобы systemd-resolved не переключался на fallback dns сервера

- DNSSEC=no - отключаем DNSSEC

- LLMNR=resolve - LLMNR переводим в режим resolve

- DNSStubListener=no - чтобы наш systemd-resolved не прослушивал порт 53

Остальные опции в этом файле, оставим как есть. Перезапускаем systemd-resolved:

systemctl restart systemd-resolved

Еще раз смотрим:

lsof -i :53

Если вывод пустой, значит всё нормально, можно приступать к настройке и запуску bind.

### Базовая настройка bind

Пакет называется bind, но сервис называется named. И все конфигурационные файлы/сервисы будут называться на named

Основной конфигурационный файл: named.conf

Открываем этот конфигурационный файл named.conf и для минимальной работы DNS сервера, правим следующие строки:

options { listen-on port 53 { any; }; listen-on-v6 port 53 { any; }; . . . . . allow-query { any; };

где:

- listen-on port 53 { any; }; - ставим any для прослушивания на всех ip хоста

- listen-on-v6 port 53 { any; }; - ставим any для прослушивания на всех ip хоста

- allow-query { any; }; - разрешаем запросу отовсюду к нашему серверу

После правки конфигурационного файла, можем запустит наш bind:

systemctl start named.service

Смотрим кто у нас прослушивает 53 порт:

lsof -i :53

Если named, то все настроили правильно. Но мы проверили только то, что и кто слушает 53 порт.

Проверим как работает наш DNS сервер.

dig @127.0.0.1 yandex.ru

Или

nslookup yandex.ru

Должны быть выведены IP адреса yandex.ru.

Включаем наш DNS сервис в автозагрузку.

systemctl enable named.service

### Настройка Forward DNS сервера bind

Чтобы настроить bind для перенаправления (forward) запросов к другим DNS серверам, сделаем следующее:

Открываем этот конфигурационный файл named.conf и для минимальной работы DNS сервера, правим/добавляем следующие строки:

options { . . . . . recursion yes; . . . . . forward only; forwarders { 77.88.8.8; 77.88.8.1; };

где:

forward - режим перенаправления

- forward only; - если ставим only указывая, тем самым, что все запросы на наш DNS сервер будут перенаправляться на другие DNS сервера, прописанные в следующей опции forwarders {}

- forward first; - если ставим first указывая, тем самым, что все запросы на наш DNS сервер будут перенаправляться на другие DNS сервера, прописанные в следующей опции forwarders {}, и если с помощью них не удастся разрешить запрос, то запрос будет пытать разрешаться нашим DNS сервером локально

- forwarders { 77.88.8.8; 77.88.8.1; }; - список DNS серверов, для перенаправления запросов

### Настройка кеширующего DNS сервера bind

Чтобы настроить bind как кеширующий сервер DNS, сделаем следующее:

Открываем этот конфигурационный файл named.conf и для минимальной работы DNS сервера, правим следующие строки:

acl my_allowed { 192.168.100.0/24; 217.71.222.0/24; localhost; }; options { listen-on port 53 { any; }; listen-on-v6 port 53 { any; }; directory "/var/named"; . . . . . allow-recursion { my_allowed; }; allow-query { my_allowed; }; allow-transfer { none; }; recursion yes; . . . . .

где:

acl my_allowed - это ACL список доступа к нашему DNS серверу. my_allowed - название списка доступа. Делается это для того, чтобы не разрешить злоумышленникам проводить расширенные DNS атаки на наш кеширующий сервер. Такие атаки очень распространенные. Для этого они пытаются найти общедоступные DNS серверы, которые будут разрешать рекурсивные запросы. Они подделывают IP адрес жертвы и отправляют запрос, который вернет ответ с большой временной задержкой на DNS сервер. При этом DNS сервер отвечает на быстро на запрос, с большой полезной нагрузкой, направленной на сервер жертв, эффективно увеличивая доступную пропускную способность для злоумышленника.

- allow-recursion { my_allowed; }; - Определяет хосты, с которых разрешаются рекурсивные запросы

- allow-query { my_allowed; }; - Указывает, каким хостам разрешено делать запросы у сервера DNS

- allow-transfer { none; }; - Указывает, каким вторичным серверам разрешено делать запросы в нашей зоне.

После правки конфигурационного файла, запускаем наш DNS сервер:

systemctl start named.service

Здесь описана базовая настройка и конфигурация DNS сервера. Настройки безопасности, настройки прослушивания других IP, настройка зон и т.д. индивидуальны.