## Содержание

- 1 Применимость

- 2 Настройка рабочей станции перед подключением

- 3 Ввод рабочей станции в домен Windows AD

- 4 Возможные ошибки

## Применимость

В этой инструкции описано подключение рабочей станции под управлением ОС ROSA Enterprise Desktop/ROSA Fresh к домену Active Direcotry

## Настройка рабочей станции перед подключением

Рабочая станция должна иметь имя, соответствующее имени домена AD. Например:

сервер: win.testdomain.ru рабочая станция: red.testdomain.ru

Имя рабочей станции указывается при установке. После оно может быть изменено командой

hostnamectl set-hostname <имя.домен.зона>

после изменения имени необходима перезагрузка!

Для правильного подключения рабочей станции к контроллеру домена AD настройте параметры сетевого соединения следующим образом:

сервер DNS: IP-адрес DNS windows AD домен поиска: testdomain.ru

]]

При правильной настройке сети на рабочей станции проходит ping до сервера-контроллера домена:

ping win.testdomain.ru

Установка времени на рабочей станции должно совпадать с сервером домена. Это можно проверить командой

ntpdate win.testdomain.ru

и не забудьте про часовые пояса!

Также для правильного подключения к домену сетевое соединение на рабочей станции должно быть активно на момент авторизации. Для подключения «по проводу» этот режим включён по умолчанию, но если вы используете подключение через Wi-Fi, вам нужно установить флажок «Все пользователи могут подключаться к этой сети» вручную

## Ввод рабочей станции в домен Windows AD

Откройте окно Параметры системы и выберите Аутентификация, в открывшемся окне выберите подключение к домену Windows посредством winbind

Далее укажите домен и его контроллер (если вы правильно установили настройки сети на предыдущих шагах, все поля, кроме имени и пароля заполнятся автоматически)

И имя своей рабочей станции

Далее понадобится ввести имя и пароль пользователя с правами для присоединения рабочей станции к домену, после чего система должна сказать, что соединение установлено и машина подключена. После перезагрузки можно будет уже войти под доменным пользователем!

## Возможные ошибки

Ошибки ввода станции в домен в основном связаны с неправильной настройкой времени, время на станции и на контроллере домена должно совпадать