Снимок-1

Снимок-2

Снимок-3

Снимок-4

В данной статье мы рассмотрим типовую ситуацию, когда требуется обеспечить доступность USB устройства для виртуальной машины, работающей под управлениеь Rosa Virtualization (oVirt 3.5).

Эта задача может возникнуть если требуется развернуть в виртуальной машине, скажем, сервер "1С Бухгалтерия", и обеспечить доступность для клиентов HASP ключа.

Может потребоваться подключить USB Flash накопитель для ВМ, или подключить к ней USB диск.

Может потребоваться подключить к ВМ принтер или USB модем. Или мало ли что еще.

Прежде чем я начну описывать процесс, требуется сперва помнить о ряде важных ограничений:

- Виртуальная машина, которая будет обслуживать USB устройство должна будет жестко закреплена к хост-системе, на которой вставлено USB устройство.

- USB устройство должно быть установлено в порт хост-системы ДО того, как будет запущена соответствующая виртуальная машина.

- В случае, если это USB флэш-накопитель, и он уже смонтирован в хост-системе, то при "пробросе" устройства в ВМ и монтировании внутри ВМ, содержимое диска будет недоступно в хост-системе.

- Функциональность USB устройств с интерфейсом USB 3.0 нами не проверялась, ввиду отсутствия на наши серверах аппаратной поддержки USB 3.0.

В моем примере я использую обычную USB флешку, размером 8 GB, отформатированную в FAT32, установленную в хост-систему и смонтированную там в каталог /mnt

Хост-система носит название hammer2 (см. Снимок 2).

Виртуальная машина, на которую я делаю проброс флешки называется rels67_min (ip - 192.168.231.108, FQDN - rels76minimal).

Собственно настройка (потребуются полномочия суперпользователя root либо sudo):

1. Подключите USB устройство в желаемую хост-систему (в мооем случае узел hammer2)

2. Установите на нужную ноду (в моем случае - это хост-система hammer2), и на управляющую систему oVirt (в моем случае это система с названием head) пакет vdsm-hook-hostusb:

# yum install vdsm-hook-hostusb

3. На управляющей системе oVirt выполните команду:

# engine-config -s UserDefinedVMProperties='hostusb=[\w:&]+'

После этого, система предложит выбор соответствующей версии oVirt.

В моем случае, я выбрал версию 3.5, нажав на клавиатуре цифру шесть.

4. Перестартуйте систему управления oVirt командой на управляющей системе:

# /etc/init.d/ovirt-engine restart

5. Перестартуйте интерфейс управления oVirt на управляемой хост-системе (в моем случае на узле hammer2, куда подключен накопитель):

# /etc/init.d/vdsmd restart

6. На хост-системе с USB устройством проверьте, что устройство подключено и опозналось верно:

# lsusb

(если команда lsusb не доступна установите пакет usbutils: yum install usbutils)

В моем случае, устройство опозналось как:

Bus 001 Device 004: ID 8564:1000 Transcend Information, Inc. JetFlash

См. Снимок 1.

7. Зайдите в свойства желаемой ВМ, нажав ПКМ и выбрав Edit в меню. ВМ при этом должна быть выключена.

Закрепите ВМ за нужным узлом (как на Снимке 3, выбран узел hammer2)

8. В меню Custom Properties у вас появится новый пункт в разделе Please select a key

Выбирайте там hostusb и прописывайте там ID USB устройства, указав перед идентификатором 0x.

Т.е. в моем случае я прописываю 0x8564:0x1000

См. Снимок 4

9. Запустите ВМ штатным способом, подключитесь либо к ней в консоль, либо по SSH и проверьте доступность USB устройства:

# lsusb

Смотрите Снимок 1.

Теперь устройство USB можно смонтировать внутри ВМ.