## Содержание

1 Предисловие

- 1.1 Подготовка образа rootfs

- 1.2 Установка зависимостей

- 1.3 Скачивание исходников

- 1.4 Сборка

# Предисловие

Данная статья была написана для ознакомления со способом сборки прошивки в rootfs образе и не несет в себе пошаговую инструкцию по сборке Android.

В моем случае это Android 10 AOSP.

Все действия выполнялись на ОС Rosa Fresh LXQT 12.4 и в виртуальной среде исполнения systemd-nspawn.

## Подготовка образа rootfs

Необходимо:

- Скачать образ и почитать про него можно тут Образ rootfs

- Создать рабочую папку, куда будем распаковывать образ (создать от имени root):

sudo mkdir -p /путь_до_рабочей_папки

- Распаковать образ (также от имени root):

sudo tar -xvf /путь_до_архива_rootfs

- Войти в rootfs:

sudo systemd-nspawn --bind /путь_до_папки_c_исходниками:/путь_где_будет_папка_с_исходниками -D /путь_до_рабочей_папки

Подробнее про systemd-nspawn [Прочитать]

Примечание

Все дальнейшие действия выполняются внутри виртуальной среды

## Установка зависимостей

Для корректной сборки нужно установить следующие пакеты внутрь среды systemd-nspawn:

sudo dnf install basesystem-build git unzip m4 lib64tinfo which openssl python2

Также необходимо сделать символьную ссылку на библиотеку "libncurses"

sudo ln -s /usr/lib/libncursesw.so.6 /usr/lib/libncurses.so.5

## Скачивание исходников

Скачивание исходников android происходит с помощью repo, прочитать про него можно тут [Прочитать].

В официальных репозиториях этого пакета нет, поэтому ставим вручную:

mkdir -p ~/.bin || exit curl https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/.scripts/bin/repo || exit chmod a+rx ~/.scripts/bin/repo || exit echo 'PATH="${HOME}/.bin:${PATH}"' >> ~/.bashrc || exit source ~/.bashrc

Переходим в папку с будущей прошивкой:

cd /путь_где_будет_папка_с_исходниками

Далее используем команды из repo:

- Скачиваем manifest (скачивание инструкции)

repo init --depth=1 -u https://android.googlesource.com/platform/manifest -b android-10.0.0_r45

- Синхронизация (скачивание исходников)

repo sync -c -q --force-sync --no-tags --no-clone-bundle --optimized-fetch --prune

## Сборка

Более подробно описано тут [Сборка Android]

Рецепт для Android 10:

cd /путь_где_будет_папка_с_исходниками source build/envsetup.sh lunch имя_сборки m all

Посмотреть справку по командам:

hmm