В отличие от большинства HP-принтеров, беспроблемно настраиваемых через hplip-gui HP LaserJet 1018/1020 — девайсы «удивительные», чтобы не сказать грубее. Они требуют, чтобы ему фирмварь загружали каждый раз при использовании. (чем и занимается виндовый драйвер).

Что надо сделать.

- Откройте консоль/терминал (ALT-F2 + «konsole») или «WIN + term»…

- Станьте рутом

su -

- Подключите принтер

- Если драйвер не установлен — установите

urpmi hplip hp-setup

- Кстати, не слушайте глупых советов отказаться для этого принтера от hplip и ставить foo2zjs — тут это не поможет, будет конфликт с модулем ядра usblp.

- Дальше нужно найти серийный номер принтера

- Выполните

lpinfo -v

(ну или зайдите через веб-интерфейс на http://localhost:631/printers/ и посмотрите свойства принтера)

- Заведите файл /etc/udev/rules.d/71-hplj.rules

vi /etc/udev/rules.d/71-hplj.rules

- Перейдите в режим вставки — клавиша «I»

- Скопируйте туда следующий текст, где серийный номер принтера («serial=KP0XXXX») заменен на ваш ATTRS{idProduct}

ACTION!="add", GOTO="hplj_rules_end" SUBSYSTEM=="usb", GOTO="hplj_rules_real" SUBSYSTEM!="usb", GOTO="hplj_rules_end" LABEL="hplj_rules_real" ATTRS{idVendor}=="03f0", ATTRS{idProduct}=="4117", RUN+="/usr/bin/hp-firmware -n --device=hp:/usb/HP_LaserJet_1018?serial=KP0XXXX" LABEL="hplj_rules_end"

- Где:

ATTRS{idVendor}=="хххх" - ищем в выводе команды lsusb, первая часть ID до ":". (у меня так: Вus 002 Device 006: ID xxxx:yyyy Hewlett-Packard LaserJet 1020)

ATTRS{idProduct}=="yyyy" - вторая часть ID после ":".

-device=hp:/usb/HP_LaserJet_xxxx?serial=KP0XXXX" - ищем в выводе команды lpinfo -v (у меня так: direct hp:/usb/HP_LaserJet_1020?serial=FN0BND3)

- Нажмите «ESC», «w», «ENTER», «q», «ENTER»