Смотрите также информацию по предыдущим версиям:

- Errata ROSA Desktop R1

- Проблемы и решения при миграции с ROSA Desktop Fresh R1 на R2

## Содержание

1 Установка

- 1.1 Не могу поставить систему на EFI раздел

2 Оборудование

- 2.1 Слишком долгое выключение или ошибки сети при отсутствии сетевой карты

- 2.2 После обновления с R1 на R2 карта wifi Broadcom не работает

3 Системное и прикладное ПО

- 3.1 Не могу поставить плагины для принтера HP через HPLIP

- 3.2 Harddrake2 не запускается

- 3.3 В Steam не запускаются игры на Nvidia Optimus

## Установка

### Не могу поставить систему на EFI раздел

- Если у вас нету EFI Boot (ESP) раздела на винчестере, то вы не сможете поставить образ. Вам нужно вручную создать данный раздел

- Поддержка EFI реализована только для 64 бит

- Установка с включенным SecureBoot пока невозможна

- Если вам выдает ошибку при установке, возможно ваш EFI раздел слишком мал (минимум 100 Мб, лучше 200-300).

## Оборудование

### Слишком долгое выключение или ошибки сети при отсутствии сетевой карты

Возможно при установке не выключился сервис network. Он нужен только при работе без NetworkManager, поэтому если вы используете последний (в РОСА по умолчанию), то выполните от root следующие действия:

Выключаем сервис network:

chkconfig --del network

Далее смотрим на наличие в /etc/sysconfig/network строки

USE_NM_ONLY=yes

Если нету, то добавляем (от root)

echo 'USE_NM_ONLY=yes' >> /etc/sysconfig/network

Перегружаемся и проверяем.

### После обновления с R1 на R2 карта wifi Broadcom не работает

На некоторых компьютерах с wifi картой Broadcom после обновления до R2 может не работать wifi.

Установите проприетарный драйвер broadcom-wl:

urpmi dkms dkms-broadcom-wl

Перезагрузитесь

## Системное и прикладное ПО

### Не могу поставить плагины для принтера HP через HPLIP

В некоторых случаях установка проприетарных плагинов на принтеры HP через HPLIP GUI может давать сбой. Для установки плагинов вы можете запустить утилиту

hp-doctor

### Harddrake2 не запускается

См. баг  bug #3328. Мы работаем над исправление ошибки и выпустим обновление в ближайшее время.

### В Steam не запускаются игры на Nvidia Optimus

Если у вас 64битная система и дискретная видеокарта Nvidia Optimus, надо установить поприетарные драйвера Nvidia через XFdrake и установить bumblebee.

Далее нужно проверить подключены ли 32битные репозитории, если подлкючены, надо установить пакет libVirtualGL

urpmi libVirtualGL

В свойствах игры в Steam надо прописать следующую команду запуска:

optirun %command%

И запускать игру из Steam.