## Содержание

- 1 Введение

- 2 Установка и запуск

3 Настройка

- 3.1 Какой интерфейс слушать

- 3.2 Указание домена

- 4 Проверка работы

# Введение

Эта статья описывает некоторые типовые варианты настройки почтового сервера OpenSMTPD на дистрибутивах ROSA Fresh/Chrome 12 и новее.

OpenSMTPD отличается сочетанием простоты настройки и функционала.

# Установка и запуск

Выполните:

sudo dnf install opensmtpd

Ознакомьтесь со списком файлов в пакете (в т.ч. со списков мануалов):

rpm -ql opensmtpd

При необходимости поправьте конфиг /etc/opensmtpd/smtpd.conf и запустите службу:

sudo systemctl start opensmtpd

Лог работы можно получить так:

sudo systemctl status opensmtpd sudo journalctl -u opensmtpd

Проверьте, какие интерфейсы и порты прослушиваются:

sudo ss -ntulp | grep smtpd

Если запуск произошел успешно, то добавьте службу в автозапуск:

sudo systemctl enable opensmtpd

После правки конфига необходимо перезапустить opensmtpd:

sudo systemctl restart opensmtpd

# Настройка

## Какой интерфейс слушать

По умолчанию в конфиге написано:

listen on localhost

Если требуется доступность почтового сервера из вне, то следует заменить эту строку на:

listen on 0.0.0.0

## Указание домена

Настройте имя хоста у почтового сервера, например:

sudo hostnamectl set-hostname mail.rosa.loc

В конфигурационном файле /etc/opensmtpd/smtpd.conf над строкой "match for local action "local"" добавьте строку:

match from any for domain "rosa.loc" action "local"

Перезапустите сервис после правки конфигурационного файла:

sudo systemctl restart opensmtpd

Удостоверьтесь, что он запустился корректно:

sudo systemctl status opensmtpd

# Проверка работы

На конфиге по умолчанию выполняется доставка писем в формате Maildir (отдельный файл на каждое сообщение) в каталог ~/Maildir внутри домашнего каталога пользователя-получателя. Каталог ~/Maildir должен быть создан заранее.

И так, вы выполнили описанные выше шаги: установили opensmtpd, исправили "listen" и "match" в конфиге и перезапустили службу после правки конфига.

Создаем пользователя:

sudo useradd ivanov

Создаем каталог для почты:

sudo -u ivanov mkdir -p /home/ivanov/Maildir

Смотрим IP-адрес машины (или контейнера) с почтовым сервером:

ip a

Будем считать, что IP-адрес 192.168.122.12.

Подключаемся к нему с другой машины:

telnet 192.168.122.12 25

Ждем пару секунд появления текста:

220 mail.rosa.loc ESMTP OpenSMTPD

Отправляем сообщение-приветствие:

helo dom.loc

В ответ получаем:

250 mail.rosa.loc Hello dom.loc [192.168.122.1], pleased to meet yo

Указываем отправителя письма (обратите внимание на необходимость строгого соблюдения RFC 2822 и указания адреса в < >):

mail from:<vasya@domain.loc>

В ответ получаем:

250 2.0.0 Ok

Указываем получателя письма:

rcpt to:<ivanov@rosa.loc>

В ответ получаем:

250 2.1.5 Destination address valid: Recipient ok

Вводим:

data

В ответ получаем приглашение начать ввода письма. Вставляем текст:

Message-ID: <x01@dom.loc> Subject: Test Privet .

В ответ получаем:

250 2.0.0 df9164e0 Message accepted for delivery

Смотрим лог opensmtpd:

sudo journalctl -u opensmtpd

Видим там доставку нашего сообщения.

Оно сохранилось в домашнем каталоге пользователя-получателя:

$ sudo cat /home/ivanov/Maildir/new/1670703224.ded2147b.mail.rosa.loc Return-Path: <vasya@domain.loc> Delivered-To: ivanov@rosa.loc Received: from dom.loc (hp-xfce [192.168.122.1]) by mail.rosa.loc (OpenSMTPD) with SMTP id df9164e0 for <ivanov@rosa.loc>; Sat, 10 Dec 2022 20:13:31 +0000 (UTC) Message-ID: <x01@dom.loc> Subject: Test Privet

Домашний каталог пользователя ivanov был получен через PAM, конфигурационный файл находится по адресу /etc/pam.d/opensmtpd. Благодаря PAM, пользователь мог бы быть не только локальным, но и доменным (LDAP).