Эта инструкция описывает загрузку и установку Росы 2019.1 по сети (PXE)

Что такое PXE? Это среда для загрузки компьютера с помощью сетевой карты без использования локальных носителей данных.

устанавливаем пакет httpd dnf install httpd включаем сервис systemctl start httpd && systemctl enable httpd

делаем запись в firewall firewall-cmd --add-service=http && firewall-cmd --add-service=http --permanent

монтируем образ *.iso mount -o loop *.iso /mnt

идем в каталог сервера cd /var/www/html

создаем каталог с любым именем mkdir rosa && cd rosa

копируем примонтированный образ rsync -zavP /mnt/* .

размонтирум каталог с изображением umount /mnt

создаем права для чтения chmod 755 -R rosa

перезагрузим сервер systemctl restart httpd

проверяем в браузере http://ip-address/rosa

Настройка tftp-server и минимальные файлы для pxe.

dnf install tftp-server xinetd syslinux

копируем из каталога /usr/share/syslinux файлы cp menu.c32 pxelinux.0 ldlinux.c32 libutil.c32 /var/lib/tftpboot/

редактируем конфиг tftp-server

nano /etc/xinetd.d/tftp если нет создаем и добавляем

service tftp {

socket_type = dgram protocol = udp wait = yes user = root server = /usr/sbin/in.tftpd server_args = -s /var/lib/tftpboot disable = no per_source = 11 cps = 100 2 flags = IPv4

}

если есть config меняем значение disable = yes ,на disable = no...сохраняем

скачаем или скопируем в каталог /var/lib/tftpboot vmlinuz и initrd.img wget http:///ip-address/rosa/isolinux/initrd.img wget http:///ip-address/rosa/isolinux/vmlinuz

создадим каталог pxelinux.cfg mkdir pxelinux.cfg и сделаем файл default в нем, и запишем

default menu.c32 prompt 0 timeout 300 ONTIME local menu title #================ PXE BOOT ===============#

label 1 menu label ^1) install rosa kernel /vmlinuz0 append initrd=/initrd0.img inst.repo=http://ip-address/rosa/ root=live:http://ip-address/rosa/LiveOS/squashfs.img   label 2 menu label ^2) install rosa text kernel /vmlinuz0 append initrd=/initrd0.img inst.repo=http://ip-address/rosa/ root=live:http://ip-address/rosa/LiveOS/squashfs.img inst.text

сохраняем

запускаем сервис tftp-server systemctl start xinetd && systemctl enable xinetd

добавляем в firewall firewall-cmd --add-service=tftp && firewall-cmd --add-service=tftp --permanent

Настройка DHCP server.

устанавливаем dnf install dhcp

редактируем dhcpd.conf под ваши настройки сети

subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {

range 10.5.5.26 10.5.5.30; option domain-name-servers ns1.internal.example.org; option domain-name "internal.example.org"; option routers 10.5.5.1; option broadcast-address 10.5.5.31; default-lease-time 600; max-lease-time 7200;

}

внизу дописываем allow booting; allow bootp; next-server ip-address; filename "pxelinux.0";

сохраняем

запускаем сервер и заносим правила firewall

systemctl start dhcpd systemctl enable dhcpd firewall-cmd --add-service=dhcp firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent